Dane techniczne oraz elementy wyposażenia samochodu osobowego marki MERCEDES – BENZ będącego przedmiotem pisemnego przetargu publicznego zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 12 marca 2025r.

Marka samochodu: MERCEDES – BENZ
Nazwa modelu samochodu: Klasa V
Pojazd typu VAN 7-osobowy
Dop. masa całk. Min: 3150 kg
Moc silnika: min 140 KW
Długość pojazdu: max 1950 mm
Wysokość pojazdu: max 1950 mm
Napęd: na wszystkie koła
Lakier: metalizowany

Samochód posiada:
- system hamowania, który może pomóc w uniknięciu wypadków z udziałem pojazdów jadących z przodu lub pieszych poruszających się w poprzek toru jazdy pojazdu,
- hamulec postojowy elektryczny,
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
- czujniki parkowania przód i tył,
- kamera 360 stopni,
- lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, elektrycznie składane, samościemniające się,
- obręcze ze stopów lekkich min 19 cali,
- automatyczna skrzynia biegów,
- zbiornik paliwa min. 70 litrów,
- relingi dachowe,
- hak holowniczy kulowy, demontowalny, uciąg haka min. 2000 kg,
- światła przednie i tylne w technologii LED,
- drzwi przesuwne z prawej strony, drzwi przesuwne z lewej strony,
- elektryczne uruchamianie drzwi przesuwnych,
- klapa tylna bagażnika uruchamiana elektrycznie,
- przyciemnione szyby z tyłu,
- zderzaki w kolorze nadwozia,
- demontowalne siedzenia pojedyncze pierwszy rząd za kierowcą,
- demontowalna kanapa 3-osobowa w drugim rzędzie za kierowcą z regulacją oparcia,
- kierownica wykończona skórą,
- dodatkowe ogrzewanie postojowe tzw mokre,
- klimatyzacja automatyczna – przód,
- klimatyzacja półautomatyczna – tył,
- radio cyfrowe (DAB),
- fabryczna nawigacja,
- gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej,
- czujnik deszczu,
- tempomat,
- tapicerka materiałowa ciemna,
- szyby atermiczne (wszystkie),
- wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej,
- komplet kół zimowych (4 szt.).